Příloha č. 2 k Nařízení Jihočeského kraje č. 4/2005,

kterým se vydává Program snižování emisí Jihočeského kraje a Program ke zlepšování kvality ovzduší Jihočeského kraje

Program ke zlepšení kvality ovzduší Jihočeského kraje

(v závazné  struktuře dle přílohy č. 3 zákona o ochraně ovzduší)

Obsah:

B.1	Stanovení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší	53

B.1.1	Cíle Programu	53

B.1.2	Soupis měřících stanic ke zjišťování imisí na území oblasti	53

B.2	Všeobecné informace	55

B.2.1	Základní charakteristika kraje	55

B.2.2	Charakteristika podnebí Jihočeského kraje	56

B.2.3	Rozptylové podmínky	58

B.2.4	Obyvatelstvo a osídlení	58

B.3	Odpovědné orgány	59

B.3.1	Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správných úřadů	59

B.3.2	Jména a adresy odpovědných osob	59

B.4	Druh a posouzení znečištění ovzduší	59

B.5	Původ znečištění ovzduší	66

B.6	Analýza situace vedoucí ke zhoršení kvality ovzduší	67

B.6.1	Podrobnosti o faktorech působících zvýšené znečištění ovzduší	67

B.6.2	Podrobnosti o možných nápravných opatřeních	69

B.7	Popis existujících opatření přijatých ke zvýšení kvality ovzduší	69

B.7.1	Existující nástroje na mezinárodní úrovni	69

B.7.2	Existující nástroje na národní, regionální a lokální úrovni	70

B.7.3	Dosažené výsledky a hodnocení účinnosti opatření	70

B.8	Návrh nově připravovaných opatření ke zlepšení kvality ovzduší	71

B.8.1	Časový plán implementace opatření	73

B.8.2	Odhad očekávaného dopadu na kvalitu ovzduší včetně časového horizontu	74

B.9	Popis opatření ke zlepšení kvality ovzduší přijatých v dlouhodobém horizontu	74

Souhrn programu ke zlepšení kvality ovzduší Jihočeského kraje

Cíle

Na území Jihočeského kraje nebyla v roce 2002 vyhlášena žádná oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší. Problematickou znečišťující látkou je prakticky pouze přízemní ozón, jehož koncentrace překračují cílové imisní limity prakticky na celém území kraje.

Hlavní cíle Programu ke zlepšení kvality ovzduší Jihočeského kraje jsou následující:

udržet nízkou úroveň imisního zatížení území Jihočeského kraje,

udržet kvalitu ovzduší v oblastech, pro něž je uplatňován imisní limit na ochranu ekosystémů a vegetace,

omezit k roku 2010 výměru oblastí, na kterých jsou překračovány cílové imisní limity pro ozón.

Vedlejší cíle:

přispět k omezování emisí oxidů dusíku,

přispět k omezení emisí „skleníkových“ plynů – zejména oxidu uhličitého a metanu,

přispět k šetrnému nakládání s energií a přírodními zdroji.

snížit imisní zatížení suspendovanými částicemi (především velikostní frakce PM10)

Navrhovaná opatření

tabulka 1 Harmonogram realizace opatření Programu ke zlepšení kvality ovzduší Jihočeského kraje

| Název | Termín | Odpovídá | Ve spolupráci s | Cílová látka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Provést definitivní kategorizaci stávajících zvláště velkých zdrojů (NOR9) | 30.6.2003 | Krajský úřad | ČIŽP | Všechny regulované / regulovatelné látky |
| Integrovaná povolení pro konkrétní zvláště velké zdroje (NOR9) | (31.3.2003) 30.10.2007 | Krajský úřad | provozovateli zdrojů |  |
| Aplikace plánů snížení emisí u zdrojů emitujících VOC (NOR13) | 1.4.2004 | Krajský úřad | provozovateli zdrojů | VOC |
| Aplikace plánů snížení emisí u ostatních technických zdrojů neplnících nově vyhlášené či zpřísněné emisní limity (NOR13) | 1.12003 1.1.2005 | Krajský úřad | provozovatelé zdrojů | Specificky dle povahy zdroje |
| Aplikace plánů snížení emisí u stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů (NOR13) | 30.6.2002 1.1.2008 | Krajský úřad | MŽP ČR | Zejména oxid siřičitý, částečně oxidy dusíku a tuhé látky |
| Provedení energetických auditů ve veřejných budovách (NOR20) | 1.1.2004 1.1:2006 | stát / kraje / obce / příspěvkové organizace |  | Zejména tuhé látky, oxidy dusíku, oxid siřičitý; oxid uhličitý |
| Návrh zón s částečným / úplným omezením vjezdu ve městech (NOR22) | Průběžně | Obce | orgány státní správy a policie | Oxidy dusíku, PAH, benzen, oxid uhelnatý suspendované částice |
| Operativní kontrola emisních parametrů vozidel (NOR25) | Průběžně | Obce a Policie ČR | krajský úřad |  |
| Aplikace obecných a individuálních emisních limitů (NOR18) | Od 14.8.2002 a 30.6.2002 | Krajský úřad | ČIŽP a provozovatelé zdrojů | Všechny látky, pro které byly obecné emisní limity vyhlášeny |
| Investice do úspor energie (EKO3) | Průběžně | Krajský úřad | příjemci podpor | Zejména tuhé látky, oxidy dusíku, oxid siřičitý; oxid uhličitý |
| Investice do využívání obnovitelných zdrojů energie (EKO3) | Průběžně | Krajský úřad | příjemci podpor |  |
| Podpora výměny starých kotlů ve veřejném sektoru (EKO4) | Průběžně | Krajský úřad | příjemci podpor |  |
| Návrh způsobu podpor změny otopných systémů v domácnostech (EKO5) | Průběžně | Krajský úřad | SFŽP ČR a ČEA |  |
| Nepřímá podpora omezování emisí tuhých látek z malých zdrojů (ORG1, ORG2) | Průběžně | Krajský úřad | příjemci a adresáti podpory | Tuhé látky, suspendované částice |
| Nepřímá podpora omezování emisí VOC z malých zdrojů (ORG3) | Průběžně | Obce | příjemci a adresáti podpory | VOC |
| Výstavba silničních obchvatů (ORG7) | Průběžně | ŘSD a kraj | ŘSD ČR a kraj | Oxidy dusíku, PAH, benzen, oxid uhelnatý suspendované částice |
| Modernizace komunikací (ORG7) | Průběžně | ŘSD a kraj | ŘSD ČR a kraj |  |
| Doplnění posouzení kvality ovzduší kraje (INF1, INF5, INF6) | Do 1 roku od schválení Programu | Krajský úřad | ČHMÚ a HS | Všechny znečišťující látky |
| Pasportizace zdrojů (INF4) | Průběžně |  | ČHMÚ a ČIŽP |  |
| Upřednostnění EŠV v přímých nákupech (DOB2) | Průběžně | Krajský úřad | orgány obcí a krajem zřízených organizacích | Dle povahy výrobku – VOC, oxidy dusíku, tuhé látky ... |
| Nepřímá podpora užívání EŠV (DOB2) | Průběžně | Krajský úřad |  | Dle povahy výrobku – VOC, oxidy dusíku, tuhé látky ... |
| Stanovit podmínky pro veřejné zakázky zadávané, ovlivňované krajem. | Do 1 roku od schválení Programu | Krajský úřad |  | Všechny znečišťující látky |
| Zvýšení účinnosti odstraňování prachu z povrchu komunikací | Průběžně | Krajský úřad, obce |  | Tuhé látky |
| Ekologizace mobilních zdrojů | Průběžně | Krajský úřad, obce | provozovatelé zdrojů | Tuhé látky, oxidy dusíku, VOC |

Priority

Hlavní zdroje znečištění i zvýšené koncentrace NOx se nacházejí především podél hlavních silničních tahů v kraji a ve větších městských aglomeracích s kumulovaným vlivem dopravy i stacionárních zdrojů znečištění.

Prioritní oblasti pro realizace opatření a projektů zahrnují nejvýznamnější zdroje znečištění, a to především takové, které ovlivňující nejvíce znečištěné oblasti kraje.

Jedná se tedy především o opatření v těchto zdrojích:

- Mobilní zdroje – doprava

- Velké stacionární zdroje

- Malé stacionární zdroje

- Střední stacionární zdroje

Z hlediska územního členění kraje se jedná u snižování emisí znečišťujících látek (především oxidů dusíku) o prioritní oblasti:

Okolí hlavních silničních tahů kraje

Největší městské a sídelní aglomerace

Bodové zdroje znečištění (IPPC, velké a střední zdroje)

U malých zdrojů znečištění je při vytěsňování spalování tuhých paliv (uhlí) biomasou třeba brát v úvahu kromě dostupnosti paliv a místních vlivů na životní prostředí i dostupnost dalších relativně málo znečišťujících zdrojů energie, stávající rozšíření a plány dostupnosti zemního plynu v kraji.

Finanční zajištění Programu

Program ke zlepšení kvality ovzduší Jihočeského kraje předpokládá vícezdrojové financování ochrany ovzduší jak je podrobněji rozvedeno v Programu snižování emisí části A.14. Podrobný návrh programů pro financování opatření vyplývajících z Programu je uveden ve zprávě  „Návrh programů pro financování z podpůrných fondů“ ze srpna 2003.

Za nejvýznamnější zdroje finančních prostředků lze považovat:

vlastní zdroje provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší

rozpočet kraje

obecní rozpočty

podpora ze Státního fondu životního prostředí ČR

podpora ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti

Vzhledem k tomu, že prioritní skupinou zdrojů znečišťování ovzduší, poskytující největší potenciál omezení emisí, jsou zvláště velké zdroje, je zřejmé, že významný podíl prostředků bude vynaložen provozovateli těchto zdrojů – soukromým sektorem.

Veřejné prostředky by měly být soustředěny do následujících prioritních oblastí:

podpora úspor energie ve veřejných objektech

podpora změny způsobu vytápění ve veřejných objektech

podpora změny způsobu vytápění v domácnostech (včetně infrastruktury)

podpora omezování sekundární prašnosti z komunikací a dalších veřejných ploch

Prioritou ochrany ovzduší Jihočeského kraje v oblasti finančních podpor z tuzemských a zahraničních zdrojů jsou, s přihlédnutím k výše uvedeným věcným prioritám, následující typy projektů:

Projekty v oblasti úspor energie

Projekty v oblasti záměny vytápění (zemní plyn, CZT, obnovitelné zdroje)

Projekty v oblasti dopravní infrastruktury (obchvaty měst)

Projekty v oblasti podpory hromadné dopravy

Projekty v oblasti omezování prašnosti (primární i sekundární)

Stanovení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší

Na území Jihočeského kraje nebyla v roce 2002 vyhlášena žádná oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší. Problematickou znečišťující látkou je prakticky pouze přízemní ozón, jehož koncentrace překračují cílové imisní limity prakticky na celém území kraje.

Cíle Programu

Hlavní cíle Programu ke zlepšení kvality ovzduší Jihočeského kraje jsou následující:

udržet nízkou úroveň imisního zatížení území Jihočeského kraje,

udržet kvalitu ovzduší v oblastech, pro něž je uplatňován imisní limit na ochranu ekosystémů a vegetace,

omezit k roku 2010 výměru oblastí, na kterých jsou překračovány cílové imisní limity pro ozón.

Vedlejší cíle:

přispět k omezování emisí oxidů dusíku,

přispět k omezení emisí „skleníkových“ plynů – zejména oxidu uhličitého a metanu,

přispět k šetrnému nakládání s energií a přírodními zdroji.

snížit imisní zatížení suspendovanými částicemi (především velikostní frakce PM10)

Soupis měřících stanic ke zjišťování imisí na území oblasti

V Jihočeském kraji měří kvalitu ovzduší v roce 2004 celkem 13 monitorovacích stanic, z toho 8 provozuje ČHMÚ, 3 hygienická služba a 2 EKOTOXA.  Seznam stanic je uveden v tabulce níže.

Na území kraje nebyla v roce 2002 vyhlášena žádná varovná a regulační opatření v souvislosti se smogovými situacemi.

tabulka 2 Seznam měřících stanic v provozu v roce 2004

| Číslo | Název stanice | Typ stanice | Lokalita | Okres | Organizace | Typ stanice | Zóna | Charakteristika zóny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 914 | LUZ-Lužnice | stacionární- manuální | Lužnice | Jindřichův Hradec | ČHMÚ | pozaďová | venkovská | zemědělská;přírodní |
| 914 | LUZ-Lužnice | stacionární- manuální | Lužnice | Jindřichův Hradec | ČHMÚ | pozaďová | venkovská | zemědělská;přírodní |
| 1491 | KCL-Kocelovice | stacionární- AMS | Kocelovice | Strakonice | ČHMÚ | pozaďová | venkovská | přírodní |
| 1485 | VOD-Vodňany | stacionární- manuální | Vodňany | České Budějovice | ČHMÚ | pozaďová | venkovská | přírodní |
| 1488 | KUK-Kuklov | stacionární- manuální | Kuklov | Český Krumlov | ČHMÚ | pozaďová | venkovská | přírodní |
| 1500 | CHU-Churáňov-HM | stacionární- TK-aerosol | Churáňov-HM | Prachatice | ČHMÚ | neurčeno | neurčeno | neurčeno |
| 1102 | CHU-Churáňov | stacionární- AMS | Churáňov | Prachatice | ČHMÚ-EUROAIRNET | pozaďová | venkovská | přírodní |
| 1103 | HOV-Hojná Voda | stacionární- AMS | Hojná Voda | České Budějovice | ČHMÚ-EUROAIRNET | pozaďová | venkovská | přírodní |
| 1148 | PAS-Paseky | stacionární- manuální | Paseky | Písek | EKOTOXA | pozaďová | venkovská | přírodní |
| 1162 | SPA-Spáleniště | stacionární- manuální | Spáleniště | Jindřichův Hradec | EKOTOXA | pozaďová | venkovská | přírodní |
| 1193 | CBT-Čes. Budějovice-Třešň. | stacionární- AMS-TK | Čes. Budějovice-Třešň. | České Budějovice | Hygienická služba | pozaďová | městská | obytná |
| 1225 | PKT-Prachatice | stacionární- AMS | Prachatice | Prachatice | Hygienická služba | pozaďová | předměstká | obytná |
| 1518 | PRA-Prachatice | stacionární- manuální | Prachatice | Prachatice | Hygienická služba | pozaďová | předměstká | obytná |

Zdroj: ČHMÚ

Všeobecné informace

Základní charakteristika kraje

Jihočeský kraj se nachází v jižní části České republiky. Tvoří jej území sedmi okresů –  České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor. Jedná se o druhý největší kraj České republiky, svou rozlohou 10 056 km2 zaujímá cca 12,8 % rozlohy ČR. Při celkovém počtu 630 tis. obyvatel je Jihočeský kraj krajem s nejmenší hustotou osídlení (62 obyvatel/km2).

Jihočeský kraj je krajem příhraničním. Na jihu hraničí s Německem a Rakouskem, na západě navazuje území Plzeňského kraje, na severu sousedí se  Středočeským krajem, na východě s krajem Vysočina a na jihovýchodě s  Jihomoravským krajem.

Podle současného administrativního členění se na území kraje nachází celkem 623 obcí různé velikosti, tvořených jednou až několika desítkami částí obce. Statut města má 43 obcí. Sídlem kraje a zároveň městem s nejvyšším počtem obyvatel jsou České Budějovice, kde žije téměř 100 tis. obyvatel (16 % obyvatel kraje).

Území Jihočeského kraje tvoří poměrně uzavřený celek, jehož jádrem je jihočeská kotlina s Českobudějovickou a Třeboňskou pánví. Kraj je ohraničen na jihozápadě a jihu Šumavou a Novohradskými horami, na severu Středočeskou pahorkatinou, na východě a severovýchodě Českomoravskou vrchovinou. Jádro území představuje jihočeská kotlina s Českobudějovickou a Třeboňskou pánví. Nejvyšším místem je vrchol Plechý (1378 m n.m.).

Území kraje náleží do povodí horní a střední Vltavy s přítoky Otavou, Lužnicí, Malší, Blanicí a mnoha dalšími. Pro Jihočeský kraj je charakteristické intenzivní  rybníkářství. V minulosti zde bylo vybudováno více než 7.000 rybníků, jejichž celková výměra je více než 30 000 ha. Nachází se zde největší vodní dílo v ČR – přehrada Lipno  (4 870  ha), dále přehrady Orlík a Římov. V souvislosti s výstavbou jaderné elektrárny Temelín byla vybudována vodní nádrž Hněvkovice.

V území se nachází řada přírodovědecky cenných lokalit. Chráněná území přírody zaujímají 28 % rozlohy kraje. Je to dáno zejména existencí národního parku Šumava, chráněných krajinných oblastí Šumava, Třeboňsko a Blanský les a celkem 14 přírodních parků. Ochrana přírody má na území kraje historickou tradici. Na území kraje se nachází nejstarší přírodní rezervace v ČR - Žofínský prales v Novohradských horách, chráněný od roku 1838. Na území kraje je vyhlášeno 274 maloplošných chráněných území (stav k 31.12.2000).

Přírodní prostředí s vysokou lesnatostí (37,6 %), vodními plochami a velkým počtem kulturních památek je využíváno k rekreaci tuzemskými i zahraničními turisty. V letním období je využívána zejména oblast Lipna, Orlíku, jihočeských rybníků a Šumavy. V zimních měsících jsou navštěvována především lyžařská střediska Churáňov a Zadov. Specifikem kraje je vysoký počet zařízení pro individuální rekreaci (chaty, rekreační chalupy).

Kraj patří ke středně průmyslovým oblastem, bez významného zastoupení těžkého a energetického průmyslu. Průmyslová výroba je koncentrována především v českobudějovické aglomeraci, výraznější podíl průmyslu je dále v okresech Tábor a Strakonice.

Zemědělství se orientuje na rostlinnou výrobu. Živočišná výroba je zaměřena především na chod skotu a prasat. Dlouholetou tradicí kraje je rybníkářství - Jihočeský kraj zajišťuje přibližně polovinu produkce ryb v ČR.

tabulka 3 Základní údaje o kraji - členění dle bývalých okresů

| Okres | České Budějovice | Český Krumlov | Jindřichův Hradec | Písek | Prachatice | Strakonice | Tábor | Jihočeský kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet obyvatel | 178284 | 59304 | 93635 | 70406 | 51296 | 70013 | 103174 | 626 112 |
| Hustota obyvatel na 1 km2 | 110 | 37 | 48 | 62 | 37 | 68 | 78 | 62 |
| Počet obcí | 107 | 46 | 106 | 76 | 65 | 112 | 111 | 623 |
| Počet částí obcí | 317 | 206 | 287 | 264 | 254 | 263 | 348 | 1 939 |
| Počet obcí se statutem města | 9 | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 7 | 43 |
| Počet katastrálních území | 258 | 176 | 271 | 193 | 224 | 239 | 254 | 1 615 |
| Počet obyvatel ve městech | 132511 | 30449 | 56196 | 47314 | 26980 | 40944 | 69282 | 403 676 |
| Počet obyv. v okresním městě | 98926 | 14477 | 23076 | 30093 | 11797 | 24381 | 36923 | 239 673 |

Zdroj: ČSÚ, stav k 31.12.2001

Charakteristika podnebí Jihočeského kraje

Území Jihočeského kraje náleží do deseti klimatických oblastí. Mírně teplých je celkem sedm (MT11, MT10, MT9, MT7, MT5, MT4, MT3), chladné tři (CH7, CH6, CH4).

Nejteplejší z oblastí (MT11, MT10) se nacházejí v nejnižších nadmořských výškách kraje, tj. v pánvích Jižních Čech a v pásu podél Vltavy pod Českými Budějovicemi. Nejchladnější oblasti (CH4, CH6) se vyskytují pouze na Šumavě, oblast CH7 pak kromě rozsáhlého území na Šumavě ještě v Novohradských horách a ve vrcholových partiích Blanského lesa, Českomoravské vrchoviny a Votické vrchoviny. Ostatní území kraje leží v klimaticky průměrných oblastech - MT9, MT7, MT5, MT4 a MT3.

tabulka 4 Základní charakteristiky klimatických oblastí na území Jihočeského kraje

| klimatické charakteristiky: | MT11 | MT10 | MT9 | MT7 | MT5 | MT4 | MT3 | CH7 | CH6 | CH4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet letních dnů | 40-50 | 40 – 50 | 40-50 | 30-40 | 30-40 | 20-30 | 20-30 | 10-30 | 10-30 | 0–20 |
| Počet dnů s teplotou vyšší než 10(C | 140-160 | 140-160 | 140-160 | 140-160 | 140-160 | 140-160 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 80–120 |
| Počet mrazových dnů | 110-130 | 110-130 | 110-130 | 110-130 | 130-140 | 110-130 | 130-160 | 140-160 | 140-160 | 160-180 |
| Počet ledových dnů | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 60–70 |
| Průměrná teplota v lednu | -2 až-3 | -2 až-3 | -3 až-4 | -2 až-3 | -4 až -5 | -2 až-3 | -3 až-4 | -3 až-4 | -4 až-5 | -6 až-7 |
| Průměrná teplota v červenci | 17-18 | 17-18 | 17-18 | 16-17 | 16-17 | 16-17 | 16-17 | 15-16 | 14-15 | 12-14 |
| Průměrná teplota v dubnu | 7-8 | 7-8 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 4-5 | 2-4 | 2-4 |
| Průměrná teplota v říjnu | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 5-6 | 4-5 |
| Počet dnů se srážkami 1 mm a více | 90-100 | 110-120 | 100-120 | 110-120 | 100-120 | 110-120 | 110-120 | 120-130 | 140-160 | 120-140 |
| Úhrn srážek ve vegetačním období | 350-400 | 400-450 | 100-450 | 400-450 | 350-450 | 350-450 | 350-450 | 500-600 | 600-700 | 600-700 |
| Úhrn srážek v zimním období | 200-250 | 200-250 | 250-300 | 250-300 | 250-300 | 250-300 | 250-300 | 350-400 | 400-500 | 400-500 |
| Počet dnů se sněhovou pokrývkou | 50-60 | 50-60 | 60-80 | 60-80 | 60-100 | 60-80 | 60-100 | 100-120 | 120-140 | 140-160 |
| Počet zamračených dnů | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 150-160 | 120-150 | 150-160 | 150-160 | 130-150 |
| Počet jasných dnů | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 50-60 | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 30-40 |

MT11 - Dlouhé léto, teplé, suché. Přechodné období krátké, s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima krátká, mírně teplá a velmi suchá, krátké trvání sněhové pokrývky.

MT10 - Dlouhé léto, teplé a mírně suché. Krátké přechodné období s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Krátká zima mírně teplá a velmi suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky.

MT9 - Dlouhé léto, teplé a suché až mírně suché, přechodné období krátké s mírným až mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima krátká, suchá a mírná, s krátkým trváním sněhové pokrývky.

MT7 - Normálně dlouhé, mírné, mírně suché léto, přechodné období krátké s mírným jarem a mírně teplým podzimem. Zima normálně dlouhá, mírně teplá, suchá až mírně suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky.

MT5 – Normální až krátké léto, mírné až mírně chladné, suché až mírně suché, přechodné období normální až dlouhé, s mírným jarem a mírným podzimem. Zima normálně dlouhá, mírně chladná, suchá až mírně suchá s normální až krátkou sněhovou pokrývkou.

MT4 - Krátké léto, mírné, suché až mírně suché, přechodné období krátké s mírným jarem a mírným podzimem. Zima normálně dlouhá, mírně teplá a suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky.

MT3 – Krátké léto, mírné až mírně chladné, suché až mírně suché, přechodné období normální až dlouhé, s mírným jarem a mírným podzimem. Zima normálně dlouhá, mírná až mírně chladná, suchá až mírně suchá s normálním až krátkým trváním sněhové pokrývky.

CH7 - Velmi krátké až krátké léto, mírně chladné a vlhké, přechodné období dlouhé, mírně chladné jaro a mírný podzim. Zima dlouhá, mírná, mírně vlhká s dlouhým trváním sněhové pokrývky.

CH6 - Léto velmi krátké až krátké, mírně chladné, vlhké až velmi vlhké, přechodné období dlouhé s chladným jarem a mírně chladným podzimem. Zima velmi dlouhá, mírně chladná, vlhká s dlouhým trváním sněhové pokrývky.

CH4 - Léto velmi krátké, chladné a vlhké, přechodné období velmi dlouhé s chladným jarem a mírně chladným podzimem. Zima velmi dlouhá, velmi chladná, vlhká s velmi dlouhým trváním sněhové pokrývky.

Rozptylové podmínky

Rozptylové podmínky na území Jihočeského kraje jsou ve velké míře ovlivňovány celkovou konfigurací terénu. Členitý terén stáčí směr nabíhajícího proudění a ovlivňuje četnost a rozsah výskytu různých stabilitních zvrstvení atmosféry v území.

V zájmovém území převládá západní proudění.  Nejčastěji lze tento směr zaznamenat na Blatensku a na Šumavě (až 25 % roční doby) na severu a jihovýchodě zájmového území (cca 20 %). V jihovýchodních částech lze také očekávat výraznější zastoupení východních směrů větru. Střední část Jihočeského kraje je charakterizována poměrně rovnoměrným rozložením směrů nabíhajícího proudění. V okolí Lužnice  morfologie říčního údolí stáčí směr nabíhajícího proudění do převládajícího severozápadního a jihovýchodního směru.

Z uvedených oblastí je možné nejvyšší průměrné rychlosti větru očekávat na Šumavě, v Novohradských horách a na jihovýchodě kraje (2,7 – 3,3 m.s-1).  Nejnižší průměrné roční rychlosti větru se vyskytují v nižších polohách v okolí Českých Budějovic a řeky Lužnice (2,5 – 2,6 m.s-1). Větrné růžice dále ukazují, že stavy bezvětří nejsou  v Jihočeském kraji příliš časté (13 – 18 % roční doby). Místní rozdíly mezi jednotlivými lokalitami nejsou příliš výrazné.

Z lokálního hlediska jsou významné rovněž přízemní radiační inverze. Ty mohou obecně vznikat při intenzivním tepelném vyzařování zemského povrchu, ve dnech s malou oblačností a relativně slabým prouděním vzduchu, zejména v období srpen – říjen. Proces nastává kolem západu Slunce a obvykle trvá až do ranních či dopoledních hodin následujícího dne, kdy se zemský povrch působením slunečního záření postupně prohřívá a přízemní inverze se rozpouští. Výskyt přízemních inverzí je možné očekávat zejména v členitém terénu, zvláště na svazích orientovaných k jihu až jihozápadu, kde je vznik radiační inverze podporován stékáním chladnějšího vzduchu z okolních vyvýšenin do údolí na jehož dně se ukládá a přispívá k dalšímu prochlazování nejspodnější vrstvy vzduchu.

Ke vzniku přízemních inverzí mohou být náchylné zejména lokality v údolí významných vodních toků a vodních nádrží (Vltava, Lipno). V chladnějších částech roku pak takto nahromaděný studený vzduch podporuje vznik teplotního rozhraní v přízemní vrstvě a zvýšení hranice inverzní vrstvy nad úroveň okolního terénu.

Obyvatelstvo a osídlení

Dle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů žilo k 1.3.2001 na území Jihočeského kraje 625 267 obyvatel. V minulosti se počet obyvatel kraje v dlouhodobém vývoji zvyšoval, a  to jak přirozenou měrou, tak stěhováním. Pokles obyvatelstva byl zaznamenán jen ojediněle (poprvé v letech 1995-96). Současné demografické prognózy však ukazují, že v dalším období je možné očekávat spíše pokles počtu obyvatel v kraji. Průměrný věk obyvatelstva je nižší oproti celorepublikovému průměru a činí 38,1 roků. Nižší je rovněž úmrtnost (10,2 úmrtí na 1000 obyvatel), naopak vyšší je porodnost (9,0 živě narozených na 1000 obyvatel).

Zalidnění kraje je značně nerovnoměrné. V pěti největších městech žije více než 1/3 obyvatel. Naproti tomu v nejmenších obcích do 200 obyvatel žije pouze 4,5 % obyvatel, tato sídla přitom tvoří téměř polovinu z celkového počtu obcí. Největším městem kraje je krajské město České Budějovice se 100 tis. obyvateli. Dalšími významnými centry kraje jsou: Tábor (37 tis. obyv.), Písek (30 tis. obyv.), Strakonice (24 tis. obyv.) a Jindřichův Hradec (23 tis. obyv.).

Hustota osídlení regionu je relativně nízká. Vysídlení německé menšiny ze sudetské části okresů Prachatice, Český Krumlov, České Budějovice a Jindřichův Hradec po druhé světové válce, v kombinaci se zřízením rozsáhlé zóny hraničních pásem v dobách komunistického režimu, způsobilo trvalé vylidnění dotčených území. Tato situace se projevuje v podstatně nižší hustotě obyvatel regionu (62 obyvatel/km2) oproti celorepublikovému průměru (133 obyv./km2). Okresem s nejnižší hustotou zalidnění je Český Krumlov.

Osídlení v Jihočeském kraji je poměrně rozptýlené. Silněji urbanizované prostory jednotlivých okresů nejsou vzájemně propojeny. Jedná se vždy o oblasti v okolí okresních měst. V případě okresu Tábor je silně urbanizován prostor jižně od okresního města v ose Tábor – Sezimovo Ústí – Planá n.Luž. – Soběslav. Za posledních třicet let lze zaznamenat částečné změny u menších sídel (např. přeměnou na rekreační sídla).

Odpovědné orgány

Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správných úřadů

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví

Krajský úřad Jihočeského kraje

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice

tel.: 386 720 704

fax: 386 359 070

Česká inspekce životního prostředí

Oblastní inspektorát České Budějovice

dr.Stejskala 6

370 21  České Budějovice

tel.: 386 352 506, 386 356 178

fax: 386 357 581

Jména a adresy odpovědných osob

Vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství a lesnictví

Ing. Karel Černý

Vedoucí oddělení ochrany ovzduší

Ing. Jiří Rypáček

Druh a posouzení znečištění ovzduší

Jihočeský kraj patří mezi regiony s nejvyšší kvalitou ovzduší jak je vidět v tabulce níže. Na jeho území nebyla vyhlášena žádná oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší. Problematickou znečišťující látkou je prakticky pouze přízemní ozón, jehož koncentrace překračují cílové imisní limity prakticky na celém území kraje. Území, kde dochází k překračování imisních limitů pro přízemní ozón, nebylo vyhlášeno jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší. V roce 2002 byly překročeny cílové imisní koncentrací pro PM10 na 0,04% území kraje a 0,24% území okresu Českých Budějovic.

Výměra plochy jednotlivých krajů, na které byly v roce 2001 a 2002 překračovány imisní limity pro ochranu zdraví, jsou uvedeny v následujících tabulkách (v % celkové výměry krajů). Můžeme vidět, že z hlediska imisní zátěže primárními znečišťujícími látkami (SO2 a NOx) je kraj řazen mezi bezproblémové regiony. Naopak z hlediska imisní zátěže sekundárním polutantem (přízemní ozón) je situace výrazně nad průměrem v ČR. Zatímco v roce 2001 byly překročeny limity pro ozón 95,3% území kraje, situace v roce 2002 se příliš nemění a tyto limity jsou překračovány na 94% území kraje.

Z hlediska překračování imisních limitů pro ochranu ekosystémů a vegetace je situace následující:

imisní limit pro oxidy dusíku a oxid siřičitý není na území žádné z oblastí překračován,

cílový imisní limit pro ozón je překračován na celém území CHKO Blanský les a na téměř 100 % rozlohy CHKO Třeboňsko a CHKO Šumava. Na území Národního parku Šumava přesahuje podíl území s překročením AOT40 90 % jeho rozlohy.

tabulka 5 Výměra plochy jednotlivých krajů, na které byly překračovány imisní limity pro ochranu zdraví v roce 2001

| Kraj | SO2 | NO2 | PM10 a | PM10 b | CO | BaP | Cd | Ni | As | O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jihočeský |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,34 |
| Praha |  | 4,88 | 6,50 | 26,03 | 1,63 | 41,46 |  |  |  | 3,25 |
| Středočeský |  |  | 0,11 | 1,27 |  |  |  | 0,14 | 0,11 | 70,80 |
| Liberecký |  |  |  |  |  |  | 6,48 | 0,96 | 8,28 | 55,94 |
| Ústecký | 0,07 |  |  | 5,59 |  | 0,57 |  |  |  | 20,17 |
| Karlovarský |  |  |  | 0,11 |  | 0,11 | 2,80 |  |  | 13,12 |
| Plzeňský |  |  |  |  |  | 2,0 |  | 0,46 |  | 63,95 |
| Pardubický |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  | 99,56 |
| Královéhradecký |  |  |  |  |  | 0,56 |  | 0,32 |  | 95,53 |
| Olomoucký |  |  | 0,23 | 5,44 |  | 0,83 |  |  |  | 68,33 |
| Moravskoslezský |  |  | 13,25 | 28,26 |  | 34,01 |  | 0,20 | 0,47 | 63,69 |
| Jihomoravský |  |  | 0,05 | 1,96 |  |  |  |  |  | 66,54 |
| Vysočina |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  | 100,0 |
| Zlínský |  |  |  | 0,88 |  | 4,31 |  | 0,46 |  | 81,29 |

Poznámka: PM10 a = roční průměr; PM10 b = 24-hodinový průměr

tabulka 6 Výměra plochy jednotlivých krajů, na které byly  překračovány imisní limity pro ochranu zdraví v roce 2002

| Kraj | SO2 | NO2 | PM10 a | PM10 b | CO | BaP | Cd | Benz | As | O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jihočeský |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  | 94,07 |
| Praha |  | 1,63 | 13,01 | 66,67 | 3,25 | 60,98 |  |  |  |  |
| Středočeský |  | 0,04 | 0,76 | 3,44 |  | 0,04 |  |  | 0,14 | 50,91 |
| Liberecký |  |  |  |  |  |  | 6,48 |  | 8,28 | 46,10 |
| Ústecký | 0,14 |  | 0,99 | 19,75 |  | 0,42 |  |  |  | 22,22 |
| Karlovarský |  |  |  | 5,04 |  |  |  |  |  | 9,64 |
| Plzeňský |  |  |  | 0,05 |  | 0,36 |  |  |  | 58,42 |
| Pardubický |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,54 |
| Královéhradecký |  |  |  | 1,04 |  |  |  |  |  | 95,69 |
| Olomoucký |  |  | 0,53 | 9,45 |  |  |  |  |  | 91,76 |
| Moravskoslezský |  |  | 12,37 | 30,90 |  | 40,70 |  | 0,14 | 1,08 | 78,16 |
| Jihomoravský |  |  | 0,22 | 7,67 |  |  |  |  |  | 91,46 |
| Vysočina |  |  | 0,06 | 0,06 |  |  |  |  |  | 100,0 |
| Zlínský |  |  |  | 3,62 |  | 0,20 |  |  |  | 96,96 |

Poznámka: PM10 a = roční průměr; PM10 b = 24-hodinový průměr; BaP = benzo(a)pyren

Vývoj situace v překročení průměrné hodinové koncentrace ozonu 180 µg.m-3 je možné vidět v tabulce níže – největší zatížení lze pozorovat v roce 1998.

tabulka 7 Počty hodin překročení průměrné hodinové koncentrace ozonu (180 µg.m-3 – zvláštní imisní limit pro ozon) v letech 1992–2002 na vybraných stanicích AIM v Jihočeském kraji

| Název stanice | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| České Budějovice | - | - | 1 | 26 | 26 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hojná Voda | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Churáňov | - | - | - | 3 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prachatice | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zdroj: ČHMÚ

tabulka 8 Překročení limitních hodnot PM10 v roce 2002

| Překročení limitních hodnot v roce 2002 | PM10 36. max. 24hod. průměr > 50 µg.m-3 |
| --- | --- |
| - % plochy Jihočeského kraje | 0,04% |
| - % plochy Českých Budějovic | 0,24% |

Zdroj: ČHMÚ

Podíly území chráněných oblastí vegetace a ekosystémů s překročením limitních hodnot pro ochranu ekosystémů / vegetace v jednotlivých krajích jsou uvedeny v následující tabulce (v % celkové výměry chráněných oblastí) v 2001/2002. Z tabulky vyplývá, že z hlediska imisní zátěže chráněných oblastí je situace v Jihočeském kraji spíše průměrná.

tabulka 9 Oblasti s překročením imisních limitů na ochranu ekosystémů a vegetace v roce 2001 / 2002

| Kraj | Podíl CHKO na území kraje | SO2 | NOx | O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jihočeský | 27,15 % | 0 / 0 | 0 / 0 | 98,01 / 98,1 |
| Praha | 1,63 % | 0 / 0 | 50,0 / 50,0 | 0 / 0 |
| Středočeský | 7,86 % | 0 / 0 | 4,61 / 0,46 | 5,99 / 6,91 |
| Liberecký | 30,49 % | 0 / 0 | 0 / 0 | 33,07 / 63,35 |
| Ústecký | 31,07 % / 41,33 % | 0,46 / 2,57 | 2,28 / 0,17 | 10,71 / 45,72 |
| Karlovarský | 29,04 % / 46,08 % | 0 / 0,24 | 0,77 / 0,24 | 2,32 / 15,57 |
| Plzeňský | 16,18 % | 0 / 0 | 0 / 0 | 64,65 / 65,29 |
| Pardubický | 10,07 % | 0 / 0 | 0 / 0 | 98,2 / 99,10 |
| Královéhradecký | 20,85 % | 0 / 0 | 0 / 0 | 19,92 / 99,23 |
| Olomoucký | 12,70 % | 0 / 0 | 0 / 0 | 25,00 / 44,64 |
| Moravskoslezský | 15,42 % | 0 / 0 | 0,44 / 0,44 | 70,61 / 73,25 |
| Jihomoravský | 6,09 % | 0 / 0 | 1,79 / 1,79 | 74,11 / 89,29 |
| Vysočina | 10,96 % | 0 / 0 | 1,06 / 1,06 | 100,0 / 100,0 |
| Zlínský | 29,19 % | 0 / 0 | 0 / 0 | 30,87 / 91,61 |

Výměra plochy jednotlivých okresů Jihočeského kraje, na které byly v roce 2002 překračovány imisní limity pro ochranu zdraví je uvedena v následující tabulce (v % celkové výměry okresů) – jedná se pouze o okres České Budějovice.

tabulka 10 Překročení limitních hodnot PM10 v roce 2002, % plochy územního celku

| % plochy | SO2 | NO2 | PM10 | PM10 | CO | Benzen | BaP | Cd | As |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4. max. 24hod. průměr > 125 µg.m-3 | roční průměr > 40 µg.m-3 | roční průměr > 40 µg.m-3 | 36. max. 24hod. průměr > 50 µg.m-3 | max. denní 8hod. klouzavý průměr > 10 000 µg.m-3 | roční průměr > 5 µg.m-3 | roční průměr > 0,001 µg.m-3 | roční průměr > 0,005 µg.m-3 | roční průměr > 0,006 µg.m-3 |
| Jihočeský kraj | - | - | - | 0,04 | - | - | - | - | - |
| Okres České Budějovice | - | - | - | 0,24 | - | - | - | - | - |

Poznámka: PM10 a = roční průměr; PM10 b = 24-hodinový průměr; BaP = benzo(a)pyren

Zdroj: ČHMÚ

Na území kraje nebyla v roce 2002 vyhlášena žádná varovná a regulační opatření v souvislosti se smogovými situacemi.

Z výsledků kontinuálních i diskontinuálních měření prováděných ČHMÚ, hygienickou službou nebo firmami na objednávku městských a obecních úřadů však vyplývá, že i na území kraje jsou místa se zvýšeným znečištěním ovzduší. Jedná se především o větší města a jejich bezprostřední okolí, zejména o České Budějovice, aglomerace Tábor - Sezimovo Ústí - Planá nad Lužnicí, Český Krumlov - Větřní a drobnější obce ve špatně provětrávaných lokalitách.

Se vzrůstající intenzitou automobilové dopravy lze i nadále očekávat problémy v těchto aglomeracích spojené s emisemi do ovzduší. Hlavně v letních měsících přispívají látky vznikající v dopravě ke vzniku troposférického ozónu. Dalším nepříjemným vlivem dopravy je vznik prašného aerosolu.

V následujících tabulkách jsou uvedeny imisní limity platné v roce 2002 a následně měření sledující dodržování těchto limitů. Jak je vidět, v roce 2002 bylo zaznamenáno překročení limitů pouze na měřicích stanicích Churáňov a Hojná Voda. Došlo zde k překročení maximálního denního osmihodinového klouzavého průměru pro ozón a překročena byla i limitní hodnota na ochranu ekosystémů (viz tabulka 12 a tabulka 11 ).

tabulka 11 Imisní limity platné k ochraně ekosystémů platné v roce 2002

| Zkratka | SO2_zp | SO2_rpeko | NOx_rpeko | AOT40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Veličina | SO2 | SO2 | NOx | AOT40 |
| Charakteristika | zimní aritm. průměr 01/02 | (říjen–březen) | roční aritm. průměr | roční aritm. průměr | 1h O3 (7-19 UTC) | měsíce 5, 6, 7 | průměr za 3–5 let |
| LV | 20 µg.m-3 | 20 µg.m-3 | 30 µg.m-3 | 18 000 µg.m-3.h |
| MT pro rok 2002 | - | - | - | - |

tabulka 12 Imisní limity k ochraně zdraví platné v roce 2002

| Zkratka | SO2_1h | SO2_24h | SO2_rp | O3_8h | PM10_rp | PM10_24h | NO2_1h | NO2_rp | BaP_rp | BZN_rp | CO_8h | Cd_rp | As_rp | Ni_rp | Pb_rp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veličina | SO2 | SO2 | SO2 | O3 | PM10 | PM10 | NO2 | NO2 | BaP | benzen | CO | Cd | As | Ni | Pb |
| Charakteristika | MAX25-1h | MAX4-24h | roční aritm. průměr | MAX26-8h v průměru za 1–3 roky | roční aritm. průměr | MAX36-24h | MAX19-1h | roční aritm. průměr | roční aritm. průměr | roční aritm. průměr | MAX1-8h | roční aritm. průměr | roční aritm. průměr | roční aritm. průměr | roční aritm. průměr |
| LV | 350 µg.m-3 | 125 µg.m-3 | 50 µg.m-3 | 120 µg.m-3 | 40 µg.m-3 | 50 µg.m-3 | 200 µg.m-3 | 40 µg.m-3 | 1 ng.m-3 | 5 µg.m-3 | 10 000 µg.m-3 | 5 ng.m-3 | 6 ng.m-3 | 20 ng.m-3 | 500 ng.m-3 |
| MT pro rok 2002 | 90 µg.m-3 | - | - | - | 4,8 µg.m-3 | 15 µg.m-3 | 80 µg.m-3 | 16 µg.m-3 | 8 ng.m-3 | 5 µg.m-3 | 6 000 µg.m-3 | 3 ng.m-3 | 6 ng.m-3 | 16 ng.m-3 | 300 ng.m-3 |

tabulka 13 Výsledky měření kvality ovzduší v roce 2002 na vybraných stanicích podle zákona č. 86/2002 Sb. a nařízení vlády č. 350/2002 Sb.

| Okres | Název | SO2_1h | SO2_rp | SO2_24h | SO2_zp | SO2_rpeko | NOx_rpeko | O3_8h | AOT40 | PM10_rp | PM10_24h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | µg.m-3 | µg.m-3 | µg.m-3 | µg.m-3 | µg.m-3 | µg.m-3 | µg.m-3 | µg.m-3 | µg.m-3 | µg.m-3 |
| Prachatice | Churáňov | 15,3 | 1,9 | 9,8 | 2 | 1,9 | 4,8 | 130,7 | 24 962,0 | 9,9 | 21,3 |
| České Budějovice | Hojná Voda | 15,6 | 1,8 | 9,4 | 2 | 1,8 | 7,2 | 126,9 | 20 375,0 | 16,4 | 30 |
| České Budějovice | Čes. Budějovice - Třešň. | 74,5 | 9,4 | 33,6 | - | - | - | - | - | 22,2 | 37,1 |
| Prachatice | Prachatice | 32,5 | 5,9 | 19,2 | - | - | - | 117,8 | 14 989,5 | 26,7 | 48,2 |
| Strakonice | Kocelovice | - | 1,8 | 12 | 2,7 | 1,8 | - | - | - | - | - |
| České Budějovice | Temelín | - | 1,3 | 7,7 | 1,4 | 1,3 | - | - | - | - | - |
| Jindřichův Hradec | Lužnice | - | 1,2 | 8,7 | nd | 1,2 | - | - | - | - | - |
| Písek | Paseky | - | - | - | - | - | 11,1 | - | - | - | - |
| Jindřichův Hradec | Spáleniště | - | - | - | - | - | 9,2 | - | - | - | - |

Poznámka: Tučně jsou vyznačeny měření překračující limitní hodnoty a meze tolerance

Zdroj: ČHMÚ

tabulka 14 Výsledky měření kvality ovzduší na vybraných stanicích podle zákona č. 86/2002 Sb. a nařízení vlády č. 350/2002 Sb.

| Okres | Název | NO2_1h | NO2_rp | BaP_rp | BZN_rp | CO_8h | Cd_rp | As_rp | Ni_rp | Pb_rp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | µg.m-3 | µg.m-3 | ng.m-3 | µg.m-3 | µg.m-3 | ng.m-3 | µg.m-3 | ng.m-3 | ng.m-3 |
| Prachatice | Churáňov | 28,3 | 4,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| České Budějovice | Hojná Voda | 29,7 | 6,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| České Budějovice | Čes. Budějovice - Třešň. | 101,2 | 16,6 | - | - | 2 483,9 | 0,4 | 1,9 | 4,6 | 11,8 |
| Prachatice | Prachatice | 67,1 | 14 | - | - | 2 262,4 | - | - | - | - |
| Strakonice | Kocelovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| České Budějovice | Temelín | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jindřichův Hradec | Lužnice | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Písek | Paseky | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jindřichův Hradec | Spáleniště | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Zdroj: ČHMÚ

Původ znečištění ovzduší

Analýzou emisní situace v Jihočeském kraji byly identifikovány největší zdroje znečišťujících látek v dopravě a stacionárních zdrojích. Klíčovým zdrojem emisí oxidů dusíku a VOC je doprava. V roce 2002 tvoří doprava 72% emisí dusíku, zatímco velké stacionární zdroje (nad 5MW) 19%. V roce 2001 tvořili stacionární zdroje 55% a doprava 45% emisí VOC. Velikost emisí znečišťujících látek na území Jihočeského kraje i jejich podíl udává tabulka níže. Nejvýznamnější kategorie zdrojů znečištění jsou tučně zvýrazněny.

Ze stacionárních zdrojů jsou u těchto dvou znečišťujících látek nejvýznamnější kategorie velkých zdrojů (nad 5 MW), u VOC dále i malé zdroje (pod 0,2 MW).  U tuhých látek jsou nejvýznamnějšími zdroji znečištění malé a střední zdroje, u oxidů síry malé a velké zdroje.  Zdrojem emisí oxidu uhelnatého a uhlovodíků jsou vedle dopravy především malé zdroje znečištění.

Mezi nejvýznamnější velké zdroje znečišťování ovzduší v kraji patří AES spol. s.r.o. Planá nad Lužnicí, Teplárna České Budějovice a.s., Teplárna Strakonice a.s., Teplárna Tábor a.s., Slévárna České Budějovice, JITEX Písek a.s., Teplárna Písek a.s., SČK Chlum u Třeboně, JIP – Papírny Větřní a.s., JIP Loučovice a.s., a JITKA a.s. Otín.

Zdroje IPPC v roce 2001 zahrnují zhruba 55% emisí oxidů dusíku a 36% emisí SO2 ze stacionárních zdrojů jak je vidět ve druhé tabulce.

V kraji došlo v roce 2002 oproti roku 2001 k nárůstu celkových emisí tuhých znečišťujících látek (TZL) o 27 %, které byly emitovány především ze stacionárních zdrojů znečišťování. Tento nárůst způsobily střední a malé zdroje (nárůst 15 % resp. 55 %), přestože velké zdroje emise TZL snížily o 23 %. U ostatních základních škodlivin došlo ke snížení emisí: SO2 o 8 %, NOx o 8 %, CO o 26 %. Přes celkové snížení zaznamenaly střední a malé zdroje zvýšení emisí NOx o 36 % resp. 12 % a velké zdroje zvýšily emise SO2 o 6 %. Pro emise z mobilních zdrojů vychází podle údajů ČHMÚ srovnání s rokem 2001 nečekaně příznivě, když vykazované emise jsou vesměs nižší, u NOx o 13 % a u CO dokonce o 23 %. Podíl dopravy na celkových emisích CO kraje činí 66 % a u NOx dokonce 72 %.

V roce 2002 nebyl zaznamenán žádný významný havarijní únik škodlivin do ovzduší.

tabulka 15 Základní emisní bilance znečišťujících látek v Jihočeském kraji v roce 2002

| kt/rok | REZZO | TZL | SO2 | NOx | CO | VOC | NH3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emise celkem | 1–4 | 5,73 | 12,02 | 18,55 | 34,76 | 13,801) | 10,41 |
| Velké zdroje | 1 | 0,37 | 7,87 | 3,55 | 1,38 | . | 2,36 |
| Střední zdroje | 2 | 0,92 | 0,44 | 0,45 | 0,58 | . | 1,67 |
| Malé zdroje | 3 | 3,5 | 3,11 | 1,22 | 9,79 | . | 6,38 |
| Mobilní zdroje | 4 | 0,94 | 0,6 | 13,33 | 23,01 | . | . |
| % ze emisí celkem | REZZO | TZL | SO2 | NOx | CO | VOC | NH3 |
| Emise celkem | 1–4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Velké zdroje | 1 | 6% | 65% | 19% | 4% | . | 23% |
| Střední zdroje | 2 | 16% | 4% | 2% | 2% | . | 16% |
| Malé zdroje | 3 | 61% | 26% | 7% | 28% | . | 61% |
| Mobilní zdroje | 4 | 16% | 5% | 72% | 66% | . | . |

Zdroj: ČHMÚ, 1) Předběžný údaj

tabulka 16 Podíl IPPC zdrojů na emisích ze stacionárních zdrojů znečišťování v roce 2001

|  | NOx | TL | SO2 | CO | CxHy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celkem stacionární zdroje | 4 422,0 | 4 617,2 | 9 999,8 | 16 979,3 | 4 100,7 |
| Zdroje IPPC | 2 460,2 | 190,4 | 3 621,1 | 686,8 | 183,1 |
| Podíl zdrojů IPPC [ %] na stac. zdrojích | 55,6 | 4,1 | 36,2 | 4,0 | 4,5 |

Z hlediska potenciálu omezování emisí znečišťujících látek se IPPC zdroje jeví jako nejvýznamnější pro oxid siřičitý (SO2) a oxidy dusíku (NOx). Z hlediska snížení celkových emisí oxidů dusíku a dosažení doporučeného emisního stropu pro NOx představují IPPC zdroje potenciál na úrovni 1 až 4 %.

Významnou skupinou zdrojů z hlediska omezování lokálního vlivu na znečišťování ovzduší a snižování emisí amoniaku jsou zemědělské zdroje. Vysoký potenciál ke snížení emisí poskytuje početná skupina IPPC zdrojů. Dalším doplňujícím nástrojem pro tyto specifické zdroje je Plán zavedení zásad správné zemědělské praxe u zdroje znečišťování ovzduší podle bodu 4. přílohy č. 2 nařízení vlády č. 353/2002 Sb.

Zdroje IPPC zahrnují zhruba 55% emisí oxidů dusíku a 36% emisí SO2 ze stacionárních zdrojů.

Analýza situace vedoucí ke zhoršení kvality ovzduší

Podrobnosti o faktorech působících zvýšené znečištění ovzduší

Vztah mezi množstvím emisí na územní jednotce a imisními charakteristikami je velmi složitý. V případě imisního zatížení přízemním ozónem je situace při identifikaci konkrétních původců prakticky nemožná vzhledem ke složitosti chemismu atmosféry, který tvorbu ozónu provází. Hlavní podíl zejména na území Jihočeského kraje je přikládán především vysokému podílu emisí z dopravy a významnému vlivu transferů emisí z okolních regionů. Dosud nevyjasněný podíl na imisní zátěži mají přirozené zdroje emisí znečišťujících látek.

Z provedených modelových výpočtů je patrná distribuce mobilních zdrojů odpovídajících za cca 79 % emisí oxidů dusíku na území Jihočeského kraje. Hlavní podíl emisí a s tím související imisní zatížení se soustředí podél klíčových komunikací regionálního nebo i nadregionálního významu, zejména silnici I/3 v úseku Tábor – Soběslav – České Budějovice – Kaplice – hraniční přechod Dolní Dvořiště/Wullowitz, I/4 ze směru Příbram – Písek a I/20 ve směru Písek – České Budějovice, dále I/34 Třeboň – České Budějovice a I/39 Kamenný Újezd – Český Krumlov. Mimo těchto hlavních regionálních tahů pocházejí významné emise z dalších silničních komunikací zejména těch, jež zajišťují silniční spojení pro města Strakonice, Prachatice, Vimperk, Jindřichův Hradec, Suchdol nad Lužnicí a Týn nad Vltavou. Význam bodových zdrojů je spíše lokálního charakteru a významněji se projevuje zejména v Českých Budějovicích, Písku, Táboře, Jindřichově Hradci a Českém Krumlově.

Původ imisního zatížení ozónem

Přízemní ozón není primární znečišťující látkou, jedná se o tzv. sekundární škodlivinu, která v atmosféře vzniká řadou fotochemických reakcí probíhajících za účasti slunečního záření a prekursorů tvorby ozónu. Mezi hlavní skupiny prekursorů patří především oxidy dusíku uvolňované ze všech spalovacích procesů, zvláště u procesů s vyšší teplotou hoření a dobou zdržení spalin, případně za vysokých tlakových podmínek např. ve spalovacích motorech. Dalšími prekursory jsou organické polutanty zejména pak těkavé organické látky (dále VOC), které jsou do ovzduší uvolňovány ze širokého spektra zdrojů. Významná část antropogenních VOC je emitována z procesu použití rozpouštědel a aplikace nátěrových hmot. Dále jsou těkavé organické látky uvolňovány ze spalovacích procesů, zvýšené emise lze očekávat především u technologií s nedokonalým spalováním a krátkou dobou zdržení spalin. Dosud nespecifikovaný podíl emisí těkavých organických látek a dalších prekursorů vzniku přízemního ozónu je přirozeně uvolňován např. z rostlin, zejména na pryskyřice bohatých dřevin.

Otázka imisního zatížení ozónem je celoevropský plošný problém, na jehož řešení budou muset být přijata opatření na mezinárodní a národní úrovni. Krajské programy a koncepce budou sehrávat významnou roli při aplikaci některých opatření a budou především nástrojem k dalším, místně specifickým krokům ke snížení emisí prekursorů ozónu. Na základě provedených analýz nelze předpokládat, že problém překračování imisních limitů pro ozón (a to jak cílových imisních limitů na ochranu lidského zdraví, tak limitů na ochranu vegetace) může být vyřešen v horizontu roku 2010. Postupnými kroky vedoucími ke snižování emisí oxidů dusíku, především ze sektoru dopravy a omezování aplikace organických rozpouštědel, resp. aplikace opatření k jejich odstraňování z procesních odplynů, lze dosáhnout zmenšení rozlohy území, na němž dochází k překračování některého z imisních limitů.

Do budoucna bude nutné ještě vyhodnotit význam přirozeného výskytu přízemního ozónu způsobeného přírodním pozadím jeho prekursorů v atmosféře vzhledem k dosažitelnosti platných imisních limitů.

Struktura zdrojů prekursorů vzniku přízemního ozónu

Struktura antropogenních zdrojů prekursorů tvorby přízemního ozónu odpovídá charakteru kraje s menším podílem zastoupení průmyslu zejména z oblasti těžkého průmyslu a s větším významem potravinářství a zemědělské prvovýroby. Kraj plní z hlediska transportního významnou tranzitní funkci pro mezinárodní dopravu v severojižním směru.

Na základě emisních dat z roku 2001 je možné odvodit, že nejvýznamnější podíl na emisích oxidů dusíku zaujímají mobilní zdroje (cca 79 %), respektive doprava. Vývoj emisí z dopravy je očekáván spíše stabilní, případně pomalý pokles, který se bude v delším časovém horizontu zvýrazňovat. Evropská komise ve svém programu Clean Air for Europe (CAFE) předpokládá, že do roku 2020 se podaří snížit celkové emise z dopravy na úroveň cca 20 % emisí roku 1990. Podobný trend lze očekávat i v České republice v souvislosti s očekávaným výrazným posunem ve skladbě vozového parku směrem k emisně méně nepříznivým vozidlům s menšími měrnými emisemi. Trend v technickém zlepšování emisních parametrů vozidel však bude v ČR vyvažován do značné míry očekávaným nárůstem intenzity osobní a zejména nákladní automobilové dopravy. Největší nárůst dopravy byl zaznamenán v 90. letech minulého století. V současnosti již dochází ke zmírňování trendu a k jeho postupnému narovnávání. Přesto se předpokládá ve výhledovém období další nárůst na úrovni několika desítek procent.

Jihočeský kraj může významnou měrou přispět ke snížení emisí znečišťujících látek z dopravy především v souvislosti s plánovanou výstavbou rychlostní komunikace dálničního typu na svém území (R3/D3) a se souběžnou rekonstrukcí a výstavbou 4. železničního koridoru ve směru Praha – České Budějovice – Linz. Vhodnou aplikací organizace výstavby dopravní infrastruktury a navazujících kroků ke zlepšení kvality nabídky hromadné dopravy osob a to jak na místní / regionální tak na nadregionální úrovni lze omezit trend nárůstu osobní automobilové dopravy, který bude vyvolán vybudováním rychlostní komunikace.

graf 1 Struktura zdrojů emisí oxidů dusíku v Jihočeském kraji v roce 2001

Určitý potenciál ve snižování emisí oxidů dusíku lze předpokládat uskutečněním energetických úspor.

Hlavní podíl na emisích těkavých organických látek má stejně jako v případě oxidů dusíku doprava. Pokles emisí VOC z dopravy lze předpokládat poměrně významný zejména vzhledem ke snaze zajistit výrazné snížení emisí organických polutantů u budoucích mobilních zdrojů, jak vyplývá z připravované evropské legislativy. Významná část emisí pochází z použití rozpouštědel a aplikace nátěrových hmot. Omezování těchto emisí lze dosáhnout především širší aplikací vodou ředitelných nátěrových hmot, kde je to možné, případě uplatňováním kontinuálních nebo semikontinuálních metod koncového čištění odplynů s obsahem těkavých organických látek. Ostatní zdroje se na emisích těkavých organických látek podílejí přibližně stejnou měrou cca 20 %.

graf 2 Struktura zdrojů emisí těkavých organických látek v Jihočeském kraji v roce 2001

Podrobnosti o možných nápravných opatřeních

Z výše uvedeného popisu struktury zdrojů prekursorů ozónu vyplývá, že hlavní potenciál omezování jejich emisí je očekáván v dopravě, která je však z pohledu kraje velmi obtížně regulovatelná a její regulace na úrovni regionu jsou mimořádně finančně náročné s poměrně nevýznamným efektem. Naopak poměrně významného přínosu při snižování emisí těkavých organických látek lze očekávat při aplikaci opatření k omezení užívání rozpouštědel a aplikace nátěrů ředěných organickými rozpouštědly.

Menší, nikoliv však nevýznamný potenciál, je možné očekávat v sektoru energetiky a to jak v souvislosti s provedením energetických úspor na výrobních, rozvodných a odběratelských systémech, tak případně s využitím emisně neutrálního tepla ze zdroje Jaderná elektrárna Temelín.

Popis existujících opatření přijatých ke zvýšení kvality ovzduší

Existující nástroje na mezinárodní úrovni

Mezinárodní úmluvy

Z historického hlediska lze za nejvýznamnější mezinárodní aktivitu považovat přístup České republiky (respektive sukcesi po rozdělení Československa) k Úmluvě Evropské hospodářské komise OSN o dálkovém znečištění ovzduší překračujícím hranice států a posléze k jejím protokolům. Naplňování požadavků prvních protokolů, zejména „prvního a druhého protokolu o síře“, „protokolu o dusíku“ a „protokolu o těkavých organických látkách“ přispělo v průběhu devadesátých let k omezení emisí těchto látek. Za nejvýznamnější z hlediska tohoto programu je právě „Göteborský protokol“, který stanovil první hodnoty národních emisních stropů pro oxid siřičitý, oxidy dusíku, VOC a amoniak a stal se podkladem pro přijetí směrnice 2001/81/EC o národních emisních stropech. Koncept doporučených hodnot krajských emisních stropů byl odvozen právě z této směrnice.

Pro nadcházející období bude mít zřejmě největší dopad na omezování emisí látek znečišťujících ovzduší Rámcová úmluva OSN o změně klimatu z roku 1992 a její „Kjótský protokol“ z roku 1997. I když tyto dokumenty ukládají povinnosti v oblasti skleníkových plynů (dominantně oxidu uhličitého), je zřejmé, že řada vyvolaných opatření v oblasti úspor energií a využívání obnovitelných / alternativních zdrojů energie, přinese žádoucí vedlejší efekty také v oblasti omezování emisí „klasických“ znečišťujících látek včetně oxidů dusíku a těkavých organických látek – prekursorů tvorby přízemního ozónu.

Evropská integrace

Postupná aproximace české legislativy směrem k právním předpisům Evropských společenství, zahájená v polovině devadesátých let a ukončená v současné době, představuje také v oblasti omezování emisí a zlepšování kvality ovzduší naprosto zásadní impuls. Nicméně již právní úprava ochrany ovzduší, přijatá počátkem devadesátých let, byla do značné míry inspirována jak tehdy platnými právními předpisy Evropských společenství, tak i právními předpisy některých členských států (zejména SRN).

V současné době je česká právní úprava ochrany ovzduší zcela sladěna se všemi platnými předpisy Evropských společenství, předjímá některé připravované předpisy a po očekávaném vstupu České republiky do Evropské unie se bude vyvíjet stejným směrem.

Existující nástroje na národní, regionální a lokální úrovni

Právní předpisy

Naprosto zásadní význam pro omezení emisí a následující zlepšení kvality ovzduší měla nová právní úprava ochrany ovzduší, přijatá počátkem devadesátých let minulého století (zákony č. 309/1991 Sb. a č. 389/1991 Sb. v postupně upravovaných zněních a navazující prováděcí předpisy). Základem této úpravy byla regulace emisí znečišťujících látek z téměř 3 tisíc „velkých“ a cca 30 tisíc „středních“ zdrojů znečišťování ovzduší. Těmto zdrojům byly stanoveny emisní limity s plošným termínem dodržování nejpozději od počátku roku 1999 s tím, že do tohoto termínu byly stanoveny přechodné limity dočasně platné. Výsledkem je razantní, a v některých případech (tuhé látky, oxid siřičitý) řádový pokles emisí znečišťujících látek, který se projevil výrazným poklesem imisní zátěže na celém území České republiky, Jihočeský kraj nevyjímaje. Průměrné roční koncentrace i 95 kvantily suspendovaných částic, oxidu siřičitého a oxidů dusíku nad územím dnešního Jihočeského kraje se již od roku 1997 pohybují pod (tehdy platnými) limitními hodnotami.

Nová právní úprava dále zavedla Smogový varovný a regulační systém, kterým byl omezován provoz emisně významných zdrojů znečišťování ovzduší za nepříznivých rozptylových podmínek.

Po roce 1998 se ukázalo, že silný potenciál, obsažený v této právní úpravě se již prakticky vyčerpal, protože naprostá většina opatření a nástrojů, které bylo možno plošně a „relativně levně“ aplikovat, již byla využita. V důsledku toho se emisní a imisní situace v České republice i v Jihočeském kraji v zásadě stabilizovala.

Ekonomické nástroje

Právní úprava ochrany ovzduší z počátku devadesátých let založila, vedle systému normativních nástrojů, také systém nástrojů ekonomických. Systém ekonomických nástrojů ochrany ovzduší se skládá z poplatků za znečišťování ovzduší a dotací / měkkých půjček, poskytovaných Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP), který je příjemcem drtivého podílu výnosu z poplatků. V období 1994 až 1996 byly příjmy fondu navýšeny jednorázovým převodem 6,1 mld. Kč na podporu Národního programu ozdravění ovzduší. Celkové výdaje SFŽP k ochraně ovzduší dosáhly v období 1992 až 2001 částky 13,5 mld. Kč, z toho na území Jihočeského kraje cca 9 %. Vyvolané investice k ochraně ovzduší činily v České republice v období 1990 až 2000 více než 137 mld. Kč, z toho cca 9 % bylo realizováno na území dnešního Jihočeského kraje.

Dosažené výsledky a hodnocení účinnosti opatření

Z výše uvedeného vývoje opatření provedených na zdrojích emisí v regionu vyplývá, že hlavní potenciál snižování emisí se odehrával především u stacionárních zdrojů. Emise z mobilních zdrojů měly naopak rostoucí tendenci v souvislosti se zvyšováním dopravní intenzity na komunikacích ČR. Vývoj emisí oxidů dusíku z stacionárních zdrojů uvádí následující graf. Emise znečišťujících látek jsou na národní úrovni sledovány od roku 1984, na krajské úrovni až od roku 1994.

graf 3 Vývoj emisí oxidů dusíku ze stacionárních zdrojů REZZO 1-3 v ČR a v Jihočeském kraji (1985) 1994 - 2001

Z grafu vyplývá, že výrazný propad emisí se projevil zejména po roce 1990 v souvislosti s propadem výkonu ekonomiky se změnou tržní orientace. Výrazná klesající tendence se zmírnila až v letech 1994 – 1996. Další klesající trend je odrazem souboru ekonomických, ale i ekologických faktorů a opatření uplatňovaných na zdrojích. V Jihočeském kraji se výrazněji než na celkové bilanci projevil nástup plné účinnosti nové legislativy v roce 1999 a uplatňování přísnějších emisních limitů. Naopak emise NOx ze stacionárních zdrojů v ČR mírně vzrostly, což lze do značné míry připsat zejména ekonomickému oživení a hospodářskému růstu.

Z důvodu nedostatků emisních bilancí není možné provést obdobné porovnání vývoje emisí pro těkavé organické látky. Uplynulých letech byly sledovány celkové emise organických látek označovaných jako CxHy. Tyto bilance však jsou, vzhledem k širokému spektru sledovaných znečišťujících látek, zatíženy velkou chybou a údaje v REZZO zahrnují jen část celkové bilance emisí organických polutantů do ovzduší. Přesnější přehled emisí bude možné provést až na základě výstupů z aktuální databáze REZZO, kde již pro provozovatele vznikla povinnost poskytovat hlášení o emisích těkavých organických látek z provozovaných zdrojů a o spotřebě nátěrových hmot a organických rozpouštědel.

Návrh nově připravovaných opatření ke zlepšení kvality ovzduší

Nápravné nástroje ke zlepšení kvality ovzduší pochopitelně leží v oblasti snížení emisí a jsou proto popsána v Programu snižování emisí Jihočeského kraje. Vazba mezi Programem ke zlepšení kvality ovzduší Jihočeského kraje a Programem snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší Jihočeského kraje je dále zajištěna tím, že hlavním cílem „emisního programu“ je dosažení v daném termínu doporučených hodnot krajských emisních stropů pro oxid siřičitý, oxidy dusíku, VOC a amoniak a také uplatňováním dalších opatření ke snižování prekursorů ozónu.

Z hlediska dosažení stanovených cílů jsou klíčovými navrhovanými opatřeními vedoucími k omezování emisí NOx a VOC následující:

tabulka 17 Klíčová opatření k omezování emisí prekursorů tvorby přízemného ozónu

| NOR1 | Územní plánování a rozhodování |
| --- | --- |
| NOR2 | Povolení k umisťování staveb zvláště velkých, velkých a středních zdrojů |
| NOR4 | Integrované povolení staveb zvláště velkých zdrojů |
| NOR9 | Integrované povolení k zvláště velkému stávajícímu zdroji |
| NOR11 | Povinnost volit při výstavbě či rekonstrukci zvláště velkých zdrojů nejlepší dostupné techniky |
| NOR13 | Možnost aplikace plánu snížení emisí u zdroje |
| NOR20 | Energetický audit |
| NOR21 | Územní energetická koncepce |
| EKO2 | Investice do energetické infrastruktury |
| EKO3 | Investice do úspor energie |
| EKO4 | Finanční podpory provozovatelům zdrojů |
| EKO5 | Finanční podpory domácnostem |
| EKO7 | Finanční podpora hromadné dopravy |
| ORG3 | Technicko-organizační opatření u malých zdrojů emitujících VOC |
| ORG7 | Infrastrukturní opatření – výstavba kapacitních komun. Sítí a rozvoj sítí kolejové hrom. Dopravy |
| ORG9 | Rozvoj kvality hromadné dopravy |
| ORG10 | Snižování přepravní náročnosti území |
| INST1 | Optimalizace veřejné správy |
| INF1 | Získávání a zpracovávání informací |
| INF2 | Poskytování informací, výchova a osvěta |
| INF6 | Rozvoj monitorovací sítě nad rámec daný právními předpisy |
| DOB2 | Podpora využívání EŠV |

Podrobný popis výše uvedených nástrojů je uveden v Programu snižování emisí Jihočeského kraje. Dále jsou v emisním programu v kapitole VI „Dílčí konkrétní opatření“ detailně uvedena dílčí konkrétní opatření, která mohu významnou měrou přispět k omezování emisí látek, které jsou prekursory tvorby přízemního ozónu. Jedná se zejména o opatření:

ORG9 Zvýšení využití hromadné dopravy – integrovaný dopravní systém (IDS).

Preventivní opatření k převzetí dopravních výkonů automobilovou dopravou v rámci výstavby rychlostní komunikace R3/D3 IV. mezinárodním rychlostním koridorem v úseku Praha – České Budějovice – Horní Dvořiště.

Úspory na systému zásobování teplem na území města České Budějovice – náhrada stávajících zdrojů tepla.

V oblasti řízení kvality ovzduší a postupné minimalizace výměry území, na níž dochází k překračování imisního limitu nebo cílového imisního limitu pro ozón, jsou velmi významné především nástroje preventivní, zejména sekvence:

NOR1	Územní plánování a územní rozhodování,

NOR2	Povolení k umisťování staveb zvláště velkých, velkých a středních zdrojů,

NOR3	Povolení staveb velkých a středních zdrojů nebo NOR4 Integrované povolení k novým zvláště velkým zdrojům,

s tím, že bude nutno co nejvíce dbát na uplatňování takových technologických postupů a takových opatření, která minimalizují emise oxidů dusíku případně těkavých organických látek na nezbytně nutnou úroveň nebo případně přispějí k nahrazení či omezení emisí z některých stávajících zdrojů. Vhodně aplikovaná opatření v oblasti územního plánování mohou významně přispět ke snižování dopravní náročnosti území, což je hlavním cílem opatření ORG10.

Časový plán implementace opatření

tabulka 18 Harmonogram realizace opatření Programu ke zlepšení kvality ovzduší Jihočeského kraje

| Název | Termín | Odpovídá | Ve spolupráci s | Cílová látka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Provést definitivní kategorizaci stávajících zvláště velkých zdrojů (NOR9) | 30.6.2003 | Krajský úřad | ČIŽP | Všechny regulované / regulovatelné látky |
| Integrovaná povolení pro konkrétní zvláště velké zdroje (NOR9) | (31.3.2003) 30.10.2007 | Krajský úřad | provozovateli zdrojů |  |
| Aplikace plánů snížení emisí u zdrojů emitujících VOC (NOR13) | 1.4.2004 | Krajský úřad | provozovateli zdrojů | VOC |
| Aplikace plánů snížení emisí u ostatních technických zdrojů neplnících nově vyhlášené či zpřísněné emisní limity (NOR13) | 1.12003 1.1.2005 | Krajský úřad | provozovatelé zdrojů | Specificky dle povahy zdroje |
| Aplikace plánů snížení emisí u stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů (NOR13) | 30.6.2002 1.1.2008 | Krajský úřad | MŽP ČR | Zejména oxid siřičitý, částečně oxidy dusíku a tuhé látky |
| Provedení energetických auditů ve veřejných budovách (NOR20) | 1.1.2004 1.1.2006 | stát / kraje / obce / příspěvkové organizace |  | Zejména tuhé látky, oxidy dusíku, oxid siřičitý; oxid uhličitý |
| Návrh zón s částečným / úplným omezením vjezdu ve městech (NOR22) | Průběžně | Obce | orgány státní správy a policie | Oxidy dusíku, PAH, benzen, oxid uhelnatý suspendované částice |
| Operativní kontrola emisních parametrů vozidel (NOR25) | Průběžně | Obce a Policie ČR | krajský úřad |  |
| Aplikace obecných a individuálních emisních limitů (NOR18) | Od 14.8.2002 a 30.6.2002 | Krajský úřad | ČIŽP a provozovatelé zdrojů | Všechny látky, pro které byly obecné emisní limity vyhlášeny |
| Investice do úspor energie (EKO3) | Průběžně | Krajský úřad | příjemci podpor | Zejména tuhé látky, oxidy dusíku, oxid siřičitý; oxid uhličitý |
| Investice do využívání obnovitelných zdrojů energie (EKO3) | Průběžně | Krajský úřad | příjemci podpor |  |
| Podpora výměny starých kotlů ve veřejném sektoru (EKO4) | Průběžně | Krajský úřad | příjemci podpor |  |
| Návrh způsobu podpor změny otopných systémů v domácnostech (EKO5) | Průběžně | Krajský úřad | SFŽP ČR a ČEA |  |
| Nepřímá podpora omezování emisí tuhých látek z malých zdrojů (ORG1, ORG2) | Průběžně | Krajský úřad | příjemci a adresáti podpory | Tuhé látky, suspendované částice |
| Nepřímá podpora omezování emisí VOC z malých zdrojů (ORG3) | Průběžně | Obce | příjemci a adresáti podpory | VOC |
| Výstavba silničních obchvatů (ORG7) | Průběžně | ŘSD a kraj | ŘSD ČR a kraj | Oxidy dusíku, PAH, benzen, oxid uhelnatý suspendované částice |
| Modernizace komunikací (ORG7) | Průběžně | ŘSD a kraj | ŘSD ČR a kraj |  |
| Doplnění posouzení kvality ovzduší kraje (INF1, INF5, INF6) | Do 1 roku od schválení Programu | Krajský úřad | ČHMÚ a HS | Všechny znečišťující látky |
| Pasportizace zdrojů (INF4) | Průběžně |  | ČHMÚ a ČIŽP |  |
| Upřednostnění EŠV v přímých nákupech (DOB2) | Průběžně | Krajský úřad | orgány obcí a krajem zřízených organizacích | Dle povahy výrobku – VOC, oxidy dusíku, tuhé látky ... |
| Nepřímá podpora užívání EŠV (DOB2) | Průběžně | Krajský úřad |  | Dle povahy výrobku – VOC, oxidy dusíku, tuhé látky ... |
| Stanovit podmínky pro veřejné zakázky zadávané, ovlivňované krajem. | Do 1 roku od schválení Programu | Krajský úřad |  | Všechny znečišťující látky |
| Zvýšení účinnosti odstraňování prachu z povrchu komunikací | Průběžně | Krajský úřad, obce |  | Tuhé látky |
| Ekologizace mobilních zdrojů | Průběžně | Krajský úřad, obce | provozovatelé zdrojů | Tuhé látky, oxidy dusíku, VOC |

Odhad očekávaného dopadu na kvalitu ovzduší včetně časového horizontu

Dopad navrhovaných opatření na kvalitu ovzduší je pro jednotlivé znečišťující látky posuzován v horizontu roku 2010 s přihlédnutím k roku 2005.

Ozón

Navrhovaná opatření povedou k určitému postupnému snížení výměry území, na kterém dochází k překračování imisních limitů a v horizontu roku 2010 se problém může změnit z problému plošného na problém lokální. Je však velmi málo pravděpodobné, že by bylo k cílovému roku 2010 zajištěno dodržování limitů na celém území kraje.

Popis opatření ke zlepšení kvality ovzduší přijatých v dlouhodobém horizontu

V dlouhodobém horizontu přispěje ke zlepšení kvality ovzduší nad územím Jihočeského kraje  realizace následujících nástrojů / opatření:

NOR1:	Územní plánování a územní rozhodování,

NOR2:	Povolení k umisťování staveb zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší,

NOR3:	Povolení staveb velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší,

NOR4:	Integrované povolení k výstavbě zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší,

NOR5:	Povolení k uvedení zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší do zkušebního i trvalého provozu,

NOR6:	Povolení k záměrům na zavedení nových výrob s dopadem na ovzduší u zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší,

NOR7:	Povolení k záměrům na zavedení nových technologií s dopadem na ovzduší u zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší,

NOR8:	Povolení ke změnám staveb zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší,

NOR10:	Povolení ke změnám používaných paliv, surovin nebo druhů odpadů a ke změnám využívání technologických zařízení zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší,

NOR11:	Povinnost volit při výstavbě nových a rekonstrukci stávajících zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší nejlepší dostupné techniky,

NOR12:	Podmíněná (technická možnost a ekonomická přijatelnost) povinnost využívat u nových staveb nebo při změnách stávajících staveb centrální zdroje tepla, případně alternativní zdroje a ověřit možnost kombinované výroby tepla a energie,

NOR15: Povolení ke spalování nebo spoluspalování odpadů

NOR18:	Stanovení látek, pro které budou u zvláště velkých, velkých a středních zdrojů uplatněny obecné emisní limity,

NOR19: Zpracování provozních řádů,

NOR21: Územní energetická koncepce,

ORG10:	Snižování přepravní náročnosti území,

ORG11:	Rehabilitace pěší a cyklistické dopravy, pěší zóny, zklidněné ulice,

ORG14:	Podpora všech forem elektronické komunikace,

INF1:	Získávání a zpracovávání informací v oblasti ochrany ovzduší,

INF2:	Poskytování informací, výchova a osvěta,

INF3:	Posuzování vlivů na životní prostředí,

INF4:	Získávání a zpracovávání informací o významných zdrojích znečišťování,

INF5:	Podpora vývoje modelových nástrojů,

INF6:	Rozvoj monitorovací sítě nad rámec daný právními předpisy,

DOB1:	Dobrovolné dohody s provozovateli zdrojů nebo jejich organizacemi,

DOB2:	Podpora užívání Ekologicky šetrných výrobků

DOB3:	Podpora zavádění dobrovolných aktivit,

DOB4:	Demonstrační projekty.

V dlouhodobém horizontu přispěje ke zlepšení kvality ovzduší nad územím Jihočeského kraje  realizace následujících nástrojů / opatření:

NOR1:	Územní plánování a územní rozhodování,

NOR2:	Povolení k umisťování staveb zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší,

NOR3:	Povolení staveb velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší,

NOR4:	Integrované povolení k výstavbě zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší,

NOR5:	Povolení k uvedení zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší do zkušebního i trvalého provozu,

NOR6:	Povolení k záměrům na zavedení nových výrob s dopadem na ovzduší u zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší,

NOR7:	Povolení k záměrům na zavedení nových technologií s dopadem na ovzduší u zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší,

NOR8:	Povolení ke změnám staveb zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší,

NOR10:	Povolení ke změnám používaných paliv, surovin nebo druhů odpadů a ke změnám využívání technologických zařízení zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší,

NOR11:	Povinnost volit při výstavbě nových a rekonstrukci stávajících zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší nejlepší dostupné techniky,

NOR12:	Podmíněná (technická možnost a ekonomická přijatelnost) povinnost využívat u nových staveb nebo při změnách stávajících staveb centrální zdroje tepla, případně alternativní zdroje a ověřit možnost kombinované výroby tepla a energie,

NOR15: Povolení ke spalování nebo spoluspalování odpadů

NOR18:	Stanovení látek, pro které budou u zvláště velkých, velkých a středních zdrojů uplatněny obecné emisní limity,

NOR19: Zpracování provozních řádů,

NOR21: Územní energetická koncepce,

ORG10:	Snižování přepravní náročnosti území,

ORG11:	Rehabilitace pěší a cyklistické dopravy, pěší zóny, zklidněné ulice,

ORG14:	Podpora všech forem elektronické komunikace,

INF1:	Získávání a zpracovávání informací v oblasti ochrany ovzduší,

INF2:	Poskytování informací, výchova a osvěta,

INF3:	Posuzování vlivů na životní prostředí,

INF4:	Získávání a zpracovávání informací o významných zdrojích znečišťování,

INF5:	Podpora vývoje modelových nástrojů,

INF6:	Rozvoj monitorovací sítě nad rámec daný právními předpisy,

DOB1:	Dobrovolné dohody s provozovateli zdrojů nebo jejich organizacemi,

DOB2:	Podpora užívání Ekologicky šetrných výrobků

DOB3:	Podpora zavádění dobrovolných aktivit,

DOB4:	Demonstrační projekty.

Podrobný popis navrhovaných nástrojů a opatření je uveden v Krajském programu snižování emisí Jihočeského kraje v kapitole III.

# Footnotes

Poznámka: Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Jihočeského kraje bude v dalším textu nazýván „Program“.

Quitt, E.: Klimatické oblasti Československa. ČSAV, 1971