| Datum jednání: | 19. 09. 2019 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 266/ZK/19 |
| Název bodu: | Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje – aktualizace 2019 |

| Předkladatel: | Bc. Jiří Švec |
| --- | --- |
| Zpracoval: | ODSH |
| Vedoucí odboru: | Ing. Jiří Klása |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

schvaluje

Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje – aktualizace 2019, uvedený v příloze návrhu č. 266/ZK/19.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Předložený materiál navrhuje úpravy „Programu investiční a neinvestiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje“, schváleného Usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 323/2018/ZK-16 ze dne 18. 10. 2018.

Celková délka silnic II. a III. třídy činí 5 445,100 km z celkové délky 6 252,820 km dálnic a silnic na území kraje. V souvislosti se snahou optimalizovat rozvoj a výdaje do silniční infrastruktury kraje nechal krajský úřad zpracovat v roce 2011 strategický materiál „Koncepce optimalizace dopravní sítě na území Jihočeského kraje“. Hlavním cílem projektu bylo optimalizovat vynakládání finančních prostředků do dopravní infrastruktury a plánovaných investic za současné koordinace rozvoje dopravní infrastruktury v souladu s územně plánovací dokumentací a „Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje“. S ohledem na to bylo snahou projektu, aby hlavní dopravní koridory byly plánovány s ohledem na širší územní vazby, s ohledem na předpokládaný rozvoj v řešeném území a ochranu životního prostředí, potřebu změn v území za současného respektování nezvratných územních vazeb a daností (hospodářský a sociální vývoj, stav osídlení, předpokládaný rozvoj území a jeho urbanizace). Konečným cílem je vytvoření kvalitní dopravní infrastruktury.

Postup sestavování „Programu investiční výstavby a oprav na silnicích II. a IIII. třídy na území Jihočeského kraje“ zůstal od roku 2018 nezměněn. Mapové podklady znázorňující stav silnic na páteřní a základní síti v Jihočeském kraji byly aktualizovány pro rok 2019 a jsou dostupné na Geoportálu Jihočeského kraje.

V rámci aktualizace byly z „Programu investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje – aktualizace 2019“ vyňaty již dokončené akce. Současně byly aktualizovány technické specifikace jednotlivých akcí a byly aktualizovány údaje, které se týkají zpracované projektové dokumentace. V sekci mostů bylo aktualizováno pořadí všech mostů a to na základě provedených hlavních prohlídek a aktuálního stavebně technického stavu mostů. Současně byly doplněny další mosty, které bylo nutné zařadit do programu z důvodů jejich nevyhovujícího stavebně technického stavu. U všech akcí byly aktualizovány údaje o zpracované projektové dokumentaci v různých stupních.

Pro úplnost se uvádí, že v loňském roce byly realizovány opravy (modernizace) komunikací na krajské silniční síti včetně základní a páteřní v celkové délce 225,616 km za více než 900 mil. Kč.

Silnice II. třídy

Investiční opatření na silnicich II. třídy:

V rámci investičních akcí na silnicích II. třídy jsou zařazeny do opatření akce na páteřní a základní silniční síti, které vycházejí z priorit stanovených v rámci „Koncepce optimalizace dopravní sítě na území Jihočeského kraje“. Akce jsou rozděleny dle priorit do tří oddílů a to akce s vysokou prioritou, se střední prioritou a s nízkou prioritou.

V rámci investičních akcí na silnicích II. třídy byly vyřazeny 4 dokončené akce a to „sil. II/160 Průtah Rožmberk nad Vltavou“, „sil. II/145 Přeložka Němčice, jižní obchvat“, „Rekonstrukce sil. II/144 Volyně - Černětice – Konopiště“ a „sil. II/141 Bavorov-průtah“.

V rámci investičních akcí na silnici II. třídy v oddíle s vysokou prioritou je uvedeno celkem 20 akcí, z toho v současné době probíhá stavební realizace 2 akcí, celkem 16 akcí je uvedeno v pořadí dle stupně připravenosti, to znamená, že na tyto akce je zpracována projektová dokumentace v různých stupních. Dále jsou zde uvedeny 2 akce bez stanoveného pořadí, na které není zpracována žádná dokumentace. Nově byly do tohoto oddílu zařazeny akce „sil. II/163, Křižovatka se sil. II/160 - Dolní Dvořiště (R3)“, „Přeložka sil. II/157, 6. etapa“ a „Přeložka sil. II/157, obchvat Srubce“. Tyto stavby byly přeřazeny do oddílu s vysokou prioritou, neboť jsou předmětem memoranda o společné spolupráci při přípravě a výstavbě dálnice D3, D4 a stavbách souvisejících s dálnicí D3 a D4 uzavřeném mezi Ministerstvem dopravy, Středočeským krajem, Jihočeským krajem a ŘSD.

V oddíle se střední prioritou je celkem uvedeno 43 akcí, z toho v současné době probíhá stavební realizace 1 akce, celkem 18 akcí je uvedeno v pořadí dle stupně připravenosti, s uvedením příslušných stupňů zpracované projektové dokumentace. Dále tento oddíl obsahuje celkem 24 akcí bez stanoveného pořadí, u kterých není zpracována jakákoliv projektová dokumentace. Z tohoto oddílu byly 2 akce přeřazeny do Programu opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje realizovaných v rámci Strategie bezpečnosti silničního provozu a jedná se o tyto akce: „křižovatka II/154 a III/15618, Nové Hrady - nová okružní křižovatka“ a „křižovatka II/603 a II/146 u Chotýčan, nepřehledná křižovatka“.

V oddíle s nízkou prioritou je uvedeno celkem 47 akcí, z toho v současné době probíhá stavební realizace 1 akce. Dále je zde uvedeno 24 akcí se stanoveným pořadím dle příslušného stupně zpracované projektové dokumentace. Ostatních 22 akcí je uvedeno bez stanoveného pořadí, opět z důvodů, že na tyto akce není doposud zpracována žádná projektová dokumentace. V tomto oddíle byly nově zařazeny akce „sil. II/161, Průtah Studánky“, „II/157, výstavba OK II/157 a II/160“, „sil. II/154, Třeboň průtah“, „sil. II/155, Domanín průtah“, „Zabezpečení svahu silnice II/146, Lhotice“, „OZ a zřízení odvodnění silnice II/160, ČK Rooseveltova ul.“, „Opěrné zdi podél silnice II/122, Grejnarov“, „Rekonstrukce opěrné zdi podél silnice II/145 v Šebestově“ a „Rekonstrukce opěrné zdi podél silnice II/145 ve Zdíkovci“ na žádost Správy a údržby silnic Jihočeského kraje.

V rámci investičních akcí na silnicích II. třídy je tedy celkem uvedeno 110 akcí, z toho v současné době probíhá stavební realizace 4 akcí, u 58 akcí je zpracována projektová dokumentace v různých stupních a 48 akcí nemá jakoukoliv projektovou dokumentaci zpracovánu.

U všech akcí byly aktualizovány změny v označení vystihující realizaci, připravenost (stupeň PD, vydané ÚR, SP) a technické parametry včetně délek a staničení, dále bylo upraveno pořadí akcí dle stupně připravenosti.

Opravy silnic II. třídy páteřní a základní silniční sítě:

Na základě výstupů tzv. malého systému hospodaření s vozovkou, který zavedla a průběžně aktualizuje Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, je aktualizována i tato část programu týkající se oprav silnic II. třídy páteřní a základní silniční sítě ve vlastnictví Jihočeského kraje.

Páteřní silniční síť – tvoří síť dálnic, silnic I. třídy a dopravně významných silnic II. třídy, které zajišťují základní dopravní obslužnost území celého kraje bez dopravních omezení s přeshraničními vazbami na země Dolní Rakousko, Horní Rakousko, Svobodný stát Dolní Bavorsko a vazbu na silniční síť hraničních krajů Plzeňského, Středočeského, Jihomoravského a Vysočiny.

Základní silniční síť – tvoří síť významných silnic II. a III. třídy navazující a doplňující páteřní silniční síť pro zajištění lokální dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje.

V předkládané aktualizaci jsou zde zařazené akce - úseky silnic III. tříd, u kterých byl při vyhodnocování aktuálního stavebního stavu odbornou firmou zjištěn stavební stav 4 (nevyhovující) nebo 5 (havarijní) a to za použití TP 82 – katalog poruch netuhých vozovek. Jednotlivé akce jsou rozděleny dle lokalizace, tzn. dle území okresů resp. závodů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje. Pořadí v rámci území okresů / závodů je z důvodu nastavení maximální objektivity stanoveno na základě multikriteriálního hodnocení podle dalších sedmi doplňujících hodnotících kritérií.

Silnice III. třídy

Investiční opatření na silnicích III. třídy:

V rámci investičních akcí na silnicích III. třídy byly zařazeny do opatření akce na páteřní a základní silniční síti, které vycházejí z priorit stanovených v rámci „Koncepce optimalizace dopravní sítě na území Jihočeského kraje“. Akce jsou rozděleny dle priorit také do tří oddílů a to akce s vysokou prioritou, se střední prioritou a s nízkou prioritou.

V rámci investičních akcí na silnicích III. třídy byly vyřazeny 4 dokončené akce.

V oddíle s vysokou prioritou nejsou uvedeny žádné akce.

V oddíle se střední prioritou jsou celkem uvedeny 2 akce, z toho je uvedena 1 akce v pořadí dle stupně připravenosti, to znamená, že na tuto akci je zpracována projektová dokumentace v určitém stupni. Dále tento oddíl obsahuje celkem 1 akci bez stanoveného pořadí, u které není zpracována jakákoliv projektová dokumentace.

V oddíle s nízkou prioritou je uvedeno celkem 11 akcí, z toho u 3 akcí probíhá stavební realizace a dále jsou zde uvedeny 2 akce se stanoveným pořadím dle příslušného stupně zpracované projektové dokumentace. Ostatních 6 akcí je uvedeno bez stanoveného pořadí, opět z důvodů, že na tyto akce není doposud zpracována žádná projektová dokumentace.

V rámci investičních akcí na silnicích III. třídy je tedy celkem uvedeno 13 akcí, z toho v současné době probíhá stavební realizace 3 akcí, u 3 akcí je zpracována projektová dokumentace v různých stupních a 7 akcí nemá jakoukoliv projektovou dokumentaci zpracovánu.

U akcí byly aktualizovány změny v označení vystihující realizaci, název, připravenost (stupeň PD, vydané ÚR, SP) a technické parametry včetně délek a staničení, dále bylo upraveno pořadí akcí dle stupně připravenosti.

Opravy silnic III. třídy páteřní a základní silniční sítě:

Na základě výstupů tzv. malého systému hospodaření s vozovkou, který zavedla a průběžně aktualizuje Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, je aktualizována i tato část programu týkající se oprav silnic II. třídy páteřní a základní silniční sítě ve vlastnictví Jihočeského kraje.

Páteřní silniční síť – tvoří síť dálnic, silnic I. třídy a dopravně významných silnic II. třídy, které zajišťují základní dopravní obslužnost území celého kraje bez dopravních omezení s přeshraničními vazbami na země Dolní Rakousko, Horní Rakousko, Svobodný stát Dolní Bavorsko a vazbu na silniční síť hraničních krajů Plzeňského, Středočeského, Jihomoravského a Vysočiny.

Základní silniční síť – tvoří síť významných silnic II. a III. třídy navazující a doplňující páteřní silniční síť pro zajištění lokální dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje.

V předkládané aktualizaci jsou zde zařazené akce - úseky silnic III. tříd, u kterých byl při vyhodnocování aktuálního stavebního stavu odbornou firmou zjištěn stavební stav 4 (nevyhovující) nebo 5 (havarijní) a to za použití TP 82 – katalog poruch netuhých vozovek. Jednotlivé akce jsou rozděleny dle lokalizace, tzn. dle území okresů resp. závodů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje. Pořadí v rámci území okresů / závodů je z důvodu nastavení maximální objektivity stanoveno na základě multikriteriálního hodnocení podle dalších sedmi doplňujících hodnotících kritérií.

Investiční akce a opravy na silnicích II. a III. třídy  -  mosty:

Evidence akcí pro mosty byla oproti minulému „Programu“ kompletně upravena a bylo stanoveno jednotné pořadí všech mostů, a to na základě provedených hlavních prohlídek všech mostů ve vlastnictví Jihočeského kraje v roce 2016 a 2017 a posouzení jejich stavebně technického stavu. Hlavní prohlídky jako majetkový správce zajišťovala Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Z evidencí mostů bylo vyřazeno celkem 33 akcí dokončených v roce 2018.

Jedná se o tyto dokončené mosty:

Most 145-018	Most přes potok Spůlka za Stachy

Most 145-017	Most přes náhon za Stachy

Most 136-004	Most přes potok u osady Cihelna

Most 13911-2	Most Strakonice Jezárky přes MK

Most 603-056	Most přes Košínský potok za Košínem

Most 14540-1	Most přes Dehtářský potok před obcí Strýčice

Most 12231-1	Most přes rybniční stoku u Dívčic

Most 12231-2	Most přes rybniční stoku před obcí Dubenec

Most 603-095	Most před podjezdem dráhy za obcí Vitín

Most 00360-1	Most před Hněvanovem

Most 00360-2	Most před Hněvanovem

Most 15811-1	Most u osady Terčí Dvůr

Most 410-022	Most na okraji obce Hluboká

Most 14111-1	Most přes potok v Záboří

Most 169-025 	Most přes potok u Horské Kvildy

Most 14521-1	Most přes potok Naháč před Sv. Máří

Most 123-002	Most přes potok v obci Vlásenice

Most 1365-5	Most přes potok v obci Nuzbely

Most 13530-1	Most přes potok u Kvasejovic

Most 14718-4	Most přes místní potok v obci Mažice

Most 14718-5	Most přes místní potok v obci Mažice

Most 161-002	Most ve Studánkách

Most 161-003	Most ve Studánkách

Most 160-007	Most na konci dřevoskladu

Most 15811-4	Most před Pohořským rybníkem

Most 151-005	Most v Liščích Horách

Most 1519-2a	Most za obcí Volfířov

Most 160-020	Most před Rožmberkem

Most 159-001	Most přes potok v Újezdě

Most 12841-6	Most přes Černovický potok v Tučapech

Most 1505-4	Most za Suchdolem n/L, směr Dvory n/L

Most 140-013	Most v obci Bílsko

Most 14718-1	Most přes Bechyňský potok ve Veselí nad Lužnicí

Z důvodu naléhavosti řešit stavebně technický stav je v evidenci oprav a rekonstrukcí mostních objektů, případně nových mostů, uvedeno celkem 231 akcí, z toho u 44 akcí probíhá realizace v roce 2019, nebo jsou připraveny k realizaci. Dále je zde uvedeno celkem 83 akcí s uvedením pořadí dle stupně připravenosti, to znamená na tyto akce je zpracována projektová dokumentace v různých stupních. Následuje celkem 104 akcí, na které není zatím zpracována žádná projektová dokumentace. Všechny tyto opravy mostů byly zařazeny do prioritního řazení z důvodu zjištěného nevyhovujícího stavebně technického stavu při hlavní prohlídce uvedených mostních objektů a jejich pořadí bylo určeno dle projektové připravenosti jednotlivých akcí.

U akcí byly aktualizovány změny v označení vystihující jejich název, realizaci, připravenost (stupeň PD, vydané ÚR, SP) a technický stav mostních objektů.

Rada kraje doporučila svým usnesením č. 1040/2019/RK-76 ze dne 5. 9. 2019 zastupitelstvu kraje schválit Program investiční a neinvestiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje – aktualizace 2019.

Finanční nároky a krytí: nemá dopad do rozpočtu kraje

Vyjádření správce rozpočtu: nebylo vyžádáno

Návrh projednán (stanoviska): nebylo vyžádáno

PŘÍLOHY:

Program inv. výstavby a oprav na sil. II. a III. třídy na území Jč. kraje - aktualizace 2019 (Program inv. výstavby a oprav na sil. II. a III. třídy na území Jč. kraje - aktualizace 2019.pdf)

Zodpovídá: vedoucí ODSH - Ing. Jiří Klása

Termín kontroly:

Termín splnění: